## Slide 1: (Yet another) WetterStation mit Raspberry PI
Michael Höhne - FreeMountainGeeks

## Slide 2: Ausgangslage
Verfügbar:
Entweder Standardkram oder Sinnlos teuer
Besser selber machen:
Zentrale Anzeige für Zeit, Datum, Temperatur Innen und Außen
Optisch Ansprechend – steht im Wohnzimmer
Neues Ausprobieren
Modular Erweiterbar – wenn Zeit und Lust
  Langzeitspeicherung der Messdaten + Auswertung
  Verschiedene Sensoren

## Slide 3: Idee
Raspberry Pi mit Display
  Controller schon vorhanden
  Display fertig lieferbar
  als Monitorersatz
Langzeitspeicherung der Messdaten in Datenbank
Sensoren
  DS18S20
    1-Wire Temperatursensor
    Fertig kalibriert: ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C
    Früher bereits genutzt
  BME680
    Bosch Integrierter Sensor
    Temperatur/Luftdruck/Luftfeuchte/“Air Quality“
    Im Breakout-Modul von Watterott (2cm x 2cm)

## Slide 4: Betriebssystem
Win10 IoT Core
Neues Ausprobieren
Erst ab PI 2 (nur PI 1 Model 2 vorhanden)
Aktuell kein 1-Wire (DS18S20)
Wenige Informationen (wie Remotedebuggen, Datenbank, etc.)
Linux (Raspbian mit Pixel Desktop)
Erprobt & Supported – riesige Nutzerbasis
Endlose Informationen/Tutorials/Hilfen/..
Bereits eigene Erfahrungen, aber noch Ausbaubar

## Slide 5: Softwareplattform
C# (.NET Core)
Neues Ausprobieren
Wenige Informationen
Beta-Stadium
SPI / 1-wire kritisch
Vieles „noch nicht umgesetzt“
Angenehme Programmierung
GUI?
C++
Viele Informationen/alles geht
Tw. schwierig zum laufen zu bekommen
Debugging schwierig aufzusetzen
Crosscompiler nötig bzw. Entwicklung direkt auf Raspberry PI schmerzhaft träge
Python
Kein (Cross-)compiling nötig
Es gibt GUI-Frameworks
SPI / 1-Wire kein Problem
Viele Informationen
Fertige Module für alle Probleme:
  SPI/Datenbank/GUI
Es ist Python
Angenehme Programmierung
GUI Frameworks

## Slide 6: GUI Framework
Klassische Frameworks
Tkinter/wxpython/pygtk
Schnell & Einfach zu Ergebnissen
Tw. Sogar GUI-Editoren
Einschränkungen in dem was geht
Low-Level „Engine“ pygame
Wrapper für SDL2 (Simple Device Layer 2)
Alle Freiheiten
Muss alles von Hand gemacht werden

## Slide 7: Program GUI
Auslesen der Sensorwerte aus Datenbank
  Zugriff mit fertigen Modul "MySQLdb"
Anzeige im GUI
  im Stiel von LCARS (Library Computer Access and Retrieval System)
  lies sich mit den FensterGUIs nur mit Kompromissen umsetzen -> deswegen pygame

## Slide 8: Program Sensoren
Sensorauslesen - DS18S20 - 1-Wire
  Textdateien pollen und Inhalt parsen
  Ergebnis an DB senden (Zugriff mit fertigen Modul "MySQLdb")
Sensorauslesen - BME680 - SPI
  SPI mit Modul "spidev"
  Nur noch Clock/Mode/Pins setzen und auslesen
  Ergebnis an DB senden (Zugriff mit fertigen Modul "MySQLdb")

## Slide 9: Datenbank
MariaDB
  „ freies, relationales Open-Source-Datenbank­verwaltungs­system, das durch eine Abspaltung (Fork) aus MySQL entstanden ist“ (Wikipedia)
Läuft auf eigenen Linux –Server
  Datenbank angeblich nicht gut für SD-Karte von Raspberry PI

## Slide 10: Hardware

## Slide 11: Probleme bei Umsetzung
über WLAN gab es ständig Verbindungsabbrüche - Software nicht stabil genug geschrieben
BME680 liefert nur Roh-AD-Werte
  Umrechenfaktoren müssen auch ausgelesen und auf Raspberry PI verrechnet werden
  Bosch liefert eine C++-Bibliothek - würde aber bereits in Python übersetzt
  ->Luftqualität ohne großen Aufwand nicht nutzbar
Mein alter Raspberry PI ist mit Displayhalterung nicht kompatibel (Löcher auf Platine sind falsch)
Noch kein Gehäuse bzw. kein längeres Flachbandkabel

## Slide 12: Kosten
Raspberry PI – 32€
Display – offizielles RP-Display - 7“, 800x480 - 69€
DS18S20 – 2€ pro Stück
BME680 – 16€
Displayständer – ~10€
Hühnerfutter + Kabel – 5€

## Slide 13: Und Weiter?
WLAN-Sensoren mit Espressif WLAN-Modulen
  (www.espressif.com / ESP32(neu) / ESP8266(alt))
Website mit Istdaten/Historie
Python-Interface ist etwas Lahm
Alles nochmal in C++ (dann Robuster mit WLAN)